## Slide 1
Πώς Λειτουργεί ένας Μεταγωγέας (Switch)

## Slide 2
1 Frames
Ένα δικτυακό πλαίσιο αποτελείται από τρία κύρια μέρη:
1. Header
Περιέχει τη διεύθυνση MAC του παραλήπτη – Το Switch διαβάζει αυτό το κομμάτι για να αποφασίσει που θα σταλεί το Frame
2. Payload
Περιέχει τα δεδομένα και πακέτα απο υψηλότερα επίπεδου πρωτόκολλα.
3. Trailer
Σηματοδότη το τέλος του πλαισίου και έχει το CRC για την ανίχνευση σφαλμάτων κατά τη μεταφορά
Frame Header
- to: 23:11:42:5a:ff:af
- from: 84:15:4b:5c:01:dd
Frame Data
User data: ( 10001010010101010)
Frame Check Sequence (CRC)
Frame Trailer
How_a_switch_works_6.pdf(117 - 118)

## Slide 3
1.1 MAC
Οι Διακόπτες δικτύου (Switches) λαμβάνουν αποφάσεις βάσει διευθύνσεων MAC (Layer 2) σε αντίθεσή με δρομολογητές (Routers) που χρησιμοποιούν IP (Layer 3)
Κάθε κάρτα δικτύου (NIC) έχει μια μοναδική "καμένη" διεύθυνση MAC που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο (LAN).
OUI(24 bit)
“Organization unique identifier” : προσδιορίζει τον κατασκευαστή (π.χ. ASUS, Intel …)
Vendor ID(24 bit)
Μοναδικός σειριακός αριθμός που ανατίθεται από τον κατασκευαστή στη συγκεκριμένη κάρτα.
How_a_switch_works_6.pdf(118)

## Slide 4
2 Μέθοδοι Μετάδοσης
Unicast — 1:1
Ξεχωριστή ροή δεδομένων για κάθε παραλήπτη.
Κατακλύζει το δίκτυο με διπλότυπη κίνηση.
Multicast — 1:N
Το πλαίσιο αντιγράφεται μόνο για συγκεκριμένο υποσύνολο κόμβων.
Broadcast — 1:ALL
Αποστολή σε όλους τους κόμβους του τμήματος. Χρησιμοποιείται από το ARP.
How_a_switch_works_6.pdf(119, 120, 121)

## Slide 5
3. Μεγέθη Πλαισίων και MTU
How_a_switch_works_6.pdf(121,122)
Το μέγεθος του πλαισίου (Frame size) μετριέται σε byte και έχει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο μήκος, ανάλογα με την τεχνολογία.
Ethernet
• min: 64 bytes (4-byte NEC)
• max: 1518 bytes
Token Ring
• min: 32 bytes
• max: 16 KB
Runts: Είναι Frame μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος → απορρίπτονται αυτόματα
Giants: Είναι Frame μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος → απαιτούν κατακερματισμό
MTU (Maximum Transmission Unit): Το μέγιστο μήκος πλαισίου ανά τεχνολογία

## Slide 6
4. Μεταγωγή Store-and-Forward
Αντιγράφει το πλήρες πλαίσιο στη μνήμη “buffer” πριν από οποιαδήποτε ενέργεια
Υπολογίζει CRC (Cyclic Redundancy Check) — ανιχνεύει σφάλματα μετάδοσης
Απορρίπτει: πλαίσια με σφάλμα CRC, runts (< 64 bytes) & giants (> 1518 bytes)
Μόνο τα έγκυρα πλαίσια προωθούνται στη σωστή θύρα εξόδου
Πλεονεκτήματα
Διασφαλίζει κίνηση χωρίς σφάλματα και υποστηρίζει QoS (Quality of Service).
Μειονεκτήματα
Υψηλότερη καθυστέρηση. Απαιτεί περισσότερη μνήμη και CPU κύκλους.
How_a_switch_works_6.pdf(123, 124)

## Slide 7
5. Μεταγωγή Cut-Through
Η MAC προορισμού αναγνωρίζεται από τα πρώτα 6 bytes
Γίνεται αναζήτηση στον πίνακα προώθησης
Το πλαίσιο αρχίζει να εξέρχεται από τη θύρα εξόδου ενώ ακόμα λαμβάνεται στη θύρα εισόδου
Πλεονεκτήματα
Ελάχιστη καθυστέρηση μεταγωγής ανεξάρτητα από το μέγεθος του πλαισίου.
Μειονεκτήματα
Προωθεί ελαττωματικά πλαίσια — ο προορισμός τα ανιχνεύει και τα απορρίπτει
Κατάλληλο για περιβάλλοντα υψηλής απόδοσης όπου είναι απίθανο να διαφθαρούν τα πλαίσια.
How_a_switch_works_6.pdf(126, 127)
Ο μεταγωγέας διαβάζει μόνο τα πρώτα 6 byte του πλαισίου μετά το προοίμιο — τη διεύθυνση MAC προορισμού — και αρχίζει να προωθεί το πλαίσιο αμέσως, πριν καν φτάσει το υπόλοιπο.

## Slide 8
6. Μεταγωγή Fragment-Free (Runtless)
Το switch αποθηκεύει στον buffer τα πρώτα “64 bytes” του πλαισίου πριν την προώθηση.
Η λογική: η συντριπτική πλειοψηφία των σφαλμάτων δικτύου — κανονικές συγκρούσεις και runts — ανιχνεύεται εντός των πρώτων 64 bytes ενός πλαισίου. Διαβάζοντας αυτό το ποσό, η fragment-free μεταγωγή εντοπίζει τους πιο συνηθισμένους τύπους σφαλμάτων (θραύσματα σύγκρουσης) χωρίς να υφίσταται την πλήρη καθυστέρηση αποθήκευσης ολόκληρου του πλαισίου.
Καθυστερημένη Σύγκρουση
Συμβαίνει μετά τα πρώτα 64 bytes υποδηλώνοντας προβλήματα στο LAN ή ελαττωματικό υλικό.
Η Fragment-free δεν μπορεί να φιλτράρει τις καθυστερημένες συγκρούσεις.
How_a_switch_works_6.pdf(128, 129)
Συμβιβασμός
Εξαλείφει την πιο επιβλαβή κατηγορία κακών πλαισίων (runts) με ελάχιστη πρόσθετη καθυστέρηση.
Ωστόσο, ενδέχεται κίνδυνος να προωθήσει πλαίσια με σφάλματα CRC αν αυτά βρίσκονται μετά τα 64 bytes.
Αποτελεί υβρίδιο μεταξύ store-and-forward και cut-through.

## Slide 9
Σύγκριση Μεθόδων Μεταγωγής
Store-and-Forward
CRC
Πλήρης έλεγχος — υψηλή καθυστέρηση
Cut-Through
6B
Μόνο MAC — ελάχιστη καθυστέρηση
Fragment-Free
64B
Ισορροπία ταχύτητας / ακεραιότητας

## Slide 10
7. Μεταγωγή Επιπέδου 3 (Multilayer Switching)
Διπλή Λειτουργία: Λειτουργεί τόσο στο Επίπεδο 2 (data link) όσο και στο Επίπεδο 3 (network)
Store-and-Forward Logic
Χρησιμοποιεί store-and-forward — λαμβάνει ολόκληρο το πλαίσιο πριν από δρομολόγηση
Υπολογίζει CRC — απορρίπτει εσφαλμένα πλαίσια πριν από οποιαδήποτε απόφαση
Εξασφαλίζει ακεραιότητα δεδομένων εις βάρος της καθυστέρησης
Απόδοση & Καθυστέρηση
Βελτιστοποιημένη σε επίπεδο hardware για wire-speed forwarding στο Επίπεδο 3
Υψηλότερη καθυστέρηση θύρας σε σύγκριση με καθαρή μεταγωγή Επιπέδου 2
ASIC-based switching για μέγιστη ταχύτητα
How_a_switch_works_6.pdf(129, 131)

## Slide 11
8. Μεταγωγέας Επιπέδου 3 vs Δρομολογητής
Χαρακτηριστικό
Μεταγωγέας Επιπέδου 3
Δρομολογητής (Router)
Ταχύτητα προώθησης
Ταχύτητα καλωδίου (hardware)
Πιο αργή (ιστορικά μέσω λογισμικού)
Βάση απόφασης
Διευθύνσεις IP σε επίπεδο θύρας
Πλήρης πίνακας δρομολόγησης
Ευελιξία
Λιγότερο ευέλικτος
Περισσότερο ευέλικτος (NAT, WAN)
Καλύτερη χρήση
Περιβάλλον LAN
Σύνθετη δρομολόγηση δικτύων
Διεπαφές Δρομολογητή
Ethernet, Serial (WAN)
Token Ring support
Πολλαπλοί τύποι media
Τρόποι Εκμάθησης Δικτύου
Τοπικά συνδεδεμένων θυρών
Στατικών καταχωρήσεων
Δυναμικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης
How_a_switch_works_6.pdf(132, 134)

## Slide 12
9. Μεταγωγή Πακέτων και Μετάβαση Μέσου
• Οι πληροφορίες Επιπέδου 3 μεταφέρονται μέσω packet switching
• Τα πακέτα IP μεταφέρουν τη διεύθυνση IP πηγής και προορισμού
Διαδικασία Media Transition σε όρια δικτύου
01
Αφαίρεση εισερχόμενης ενθυλάκωσης Επιπέδου 2 (π.χ. Ethernet)
02
Ανάγνωση πακέτου IP Επιπέδου 3
03
Επανενθυλάκωση στην τεχνολογία εξόδου (π.χ. Token Ring)
Ο τύπος του προωθούμενου πλαισίου μπορεί να διαφέρει από τον τύπο του ληφθέντος
How_a_switch_works_6.pdf(134,135)

## Slide 13
10. Αναζήτηση στον Πίνακα Δρομολόγησης
Το router εκτελεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP προορισμού με τη μέθοδο longest prefix match (εύρεση της πιο συγκεκριμένης διαδρομής σε ιεραρχικό χώρο διευθύνσεων).
1. Προορισμός Μη Προσβάσιμος
• Δεν υπάρχει διαδρομή ή default route.
• Το πακέτο απορρίπτεται.
• Πιθανή αποστολή ICMP "Destination Unreachable".
2. Μέσω Άλλου Router (Next-Hop)
Αναγνώριση IP next-hop.
Εύρεση τοπικής διεπαφής εξόδου.
Έλεγχος/Αίτημα ARP για MAC του next-hop.
Νέα ενθυλάκωση και προώθηση.
3. Άμεσα Συνδεδεμένο Δίκτυο
Έλεγχος ARP cache για MAC προορισμού.
Αν βρεθεί: Άμεση αποστολή πλαισίου.
Αν δεν βρεθεί: Αίτημα ARP & απόρριψη πακέτου-έναυσμα (Cisco IOS).
How_a_switch_works_6.pdf(135, 139)

## Slide 14
11. Αντιστοίχιση ARP (IP → MAC)
1. Broadcast
Η συσκευή εκπέμπει αίτημα ARP στο δίκτυο — "Ποιος έχει αυτή την IP;"
2. Reply
Ο κεντρικός υπολογιστής με την αντίστοιχη IP απαντά με τη διεύθυνση MAC του.
3. Cache
Η αντιστοίχιση IP→MAC αποθηκεύεται στην ARP cache για μελλοντική χρήση.
How_a_switch_works_6.pdf(134-139)
Το ARP χρησιμοποιείται μόνο για τοπικά συνδεδεμένα δίκτυα, τα πακέτα για απομακρυσμένα δίκτυα πηγαίνουν στον δρομολογητή επόμενου άλματος.

## Slide 15
12. Κρύπτη ARP Δρομολογητή
Ο δρομολογητής εκτελεί μια αναζήτηση στην κρύπτη ARP για πακέτα που προορίζονται για τοπικά συνδεδεμένα δίκτυα
Τρία πιθανά αποτελέσματα:
1. Πακέτο για τον ίδιο τον δρομολογητή
• Προορίζεται για την IP της διεπαφής του router.
Παραδίδεται σε εσωτερική επεξεργασία ανώτερου επιπέδου.
Δεν προωθείται στο δίκτυο.
2. Γνωστός κόμβος σε άμεσα συνδεδεμένο δίκτυο
• Η αντιστοίχιση IP-MAC υπάρχει στην κρύπτη.
Βρέθηκε αντιστοίχιση.
Άμεση προώθηση του πλαισίου.
3. Άγνωστη αντιστοίχιση
• Δεν υπάρχει εγγραφή για την IP προορισμού.
Εκκίνηση ARP discovery.
Πιθανή απόρριψη του αρχικού πακέτου.
How_a_switch_works_6.pdf(139, 141)

## Slide 16
13. Κατακερματισμός (Fragmentation)
Συμβαίνει όταν ένα πακέτο υπερβαίνει το MTU (Maximum Transmission Unit) της διεπαφής εξόδου.
Μηχανισμός Λειτουργίας
• Χειρίζεται από το Επίπεδο 3 (IP) — όχι από γέφυρες ή μεταγωγείς L2.
• Το πακέτο σπάει σε μικρότερα τμήματα που χωρούν στο MTU.
• Ο δέκτης αναλαμβάνει την επανασυναρμολόγηση.
Επιπτώσεις & Προκλήσεις
• Τα τμήματα μπορεί να φτάσουν εκτός σειράς στον προορισμό.
• Αυξάνει την επιβάρυνση επεξεργασίας στις ενδιάμεσες συσκευές.
• Κατανάλωση πόρων για τη διαχείριση των fragments.
Βέλτιστη πρακτική: Τήρηση path MTU από την πηγή για την πλήρη αποφυγή του κατακερματισμού.
How_a_switch_works_6.pdf(141, 142)