## Slide 1: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κεφάλαιο 1
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 2
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
Πλεονεκτήματα Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών:
  Δέκτης επαναδημιουργίας σήματος
  Διαφορετικά είδη ψηφιακών σημάτων αντιμετωπίζονται ενιαία.
  Μετάδοση περισσοτέρων του ενός bit ταυτόχρονα
Data
Voice
Media
A bit is a bit!
Propagation distance
Original
pulse
Regenerated
pulse

## Slide 3
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.1 Σύγχρονες και ασύγχρονες επικοινωνίες
Σύγχρονη μετάδοση
Ένα σύγχρονο (synchronous) σύστημα είναι αυτό, στο οποίο ο πομπός και ο δέκτης λειτουργούν συνεχώς, με τον ίδιο αριθμό συμβόλων ανά δευτερόλεπτο, και διατηρούνται σε μια επιθυμητή διαφορά φάσης με τη βοήθεια κατάλληλων λειτουργιών διόρθωσης.
Απαίτηση: Κύκλωμα χρονισμού στον δέκτη (σύμφωνα με τον τοπικό ταλαντωτή του πομπού)
Ασύγχρονη μετάδοση
Ένα ασύγχρονο (asynchronous) σύστημα είναι αυτό, στο οποίο ο ρυθμός αποστολής συμβόλων μπορεί να μεταβάλλεται με το χρόνο μέσα σε κάποια όρια και έτσι δεν υπάρχει αυστηρός περιορισμός χρονισμού του δέκτη.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 4
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.1 Σύγχρονες και ασύγχρονες επικοινωνίες
Πλεονεκτήματα σύγχρονης επικοινωνίας δεδομένων
Ανοχή στο θόρυβο λόγω του προσαρμοσμένου φιλτραρίσματος (matched filtering), οπότε απορρίπτεται η επίδραση του θορύβου και των παρεμβολών και μεγιστοποιείται η ισχύς σήματος.
Δυνατότητα διαχείρισης μεγαλύτερων ρυθμών αποστολής δεδομένων από ότι η ασύγχρονη.
Μειονεκτήματα σύγχρονης επικοινωνίας δεδομένων
Ο συγχρονισμός του συστήματος πρέπει να γίνει σε πεπερασμένο χρόνο.
Είναι πιο ακριβή και περίπλοκη από την ασύγχρονη λειτουργία.
Δε μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μεταβαλλόμενους ρυθμούς εκπομπής συμβόλων.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 5
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.2 Είδη Σημάτων
Αναλογικά Σήματα
Ένα αναλογικό σήμα (analogue signal) ορίζεται ως μια φυσική ποσότητα που μεταβάλλεται εν γένει ομαλά και συνεχώς με το χρόνο.
Ψηφιακά Σήματα
Ένα ψηφιακό σήμα (digital signal, discrete signal), αποτελείται από ξεχωριστά σύμβολα που έχουν επιλεγεί από ένα πεπερασμένο σύνολο.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
Data
Voice
Media
A bit is a bit!
A discrete signal
Analog signals

## Slide 6
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.2 Είδη Σημάτων
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
Περιοδικά & μη-περιοδικά σήματα
A non-periodic signal
A periodic signal

## Slide 7
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.3 Στοιχεία επικοινωνιακής ζεύξης
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
A Digital Communication System
Encode
Transmit
Pulse
modulate
Sample
Quantize
Demodulate/
Detect
Channel
Receive
Low-pass
filter
Decode
Pulse
waveforms
Bit stream
Format
Format
Digital info.
Textual
info.
Analog
info.
Textual
info.
Analog
info.
Digital info.
source
sink

## Slide 8
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.3 Στοιχεία επικοινωνιακής ζεύξης
Πομπός
Η βαθμίδα του πομπού (transmitter, TX) επεξεργάζεται την πληροφορία με σκοπό να παράγει ένα σήμα που μπορεί να διέλθει αξιόπιστα και αποδοτικά μέσα από το κανάλι.
Περιλαμβάνει:
τη διαμόρφωση ενός φέροντος σήματος από το σήμα της πληροφορίας,
την κωδικοποίηση του σήματος ώστε να μπορούν να διορθώνονται τα σφάλματα μετάδοσης,
το φιλτράρισμα της πληροφορίας ή του διαμορφωμένου σήματος για να περιοριστεί το καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης και
την ενίσχυση ισχύος για να ξεπεραστούν οι απώλειες του καναλιού διάδοσης.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
Encode
Transmit
Pulse
modulate
Sample
Quantize
Demodulate/
Detect
Channel
Receive
Low-pass
filter
Decode
Pulse
waveforms
Bit stream
Format
Format
Digital info.
Textual
info.
Analog
info.
Textual
info.
Analog
info.
Digital info.
source
sink

## Slide 9
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.3 Στοιχεία επικοινωνιακής ζεύξης
Κανάλι μετάδοσης
Ορίζεται, με όχι αυστηρό τρόπο, ως το ηλεκτρικό μέσο μεταξύ της πηγής και του προορισμού, και είναι για παράδειγμα καλώδιο, οπτική ίνα ή ελεύθερος χώρος.
Χαρακτηρίζεται από:
την απώλεια/εξασθένιση,
το εύρος ζώνης,
το θόρυβο/παρεμβολή και
την παραμόρφωση που επιφέρει στο σήμα.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
Encode
Transmit
Pulse
modulate
Sample
Quantize
Demodulate/
Detect
Channel
Receive
Low-pass
filter
Decode
Pulse
waveforms
Bit stream
Format
Format
Digital info.
Textual
info.
Analog
info.
Textual
info.
Analog
info.
Digital info.
source
sink

## Slide 10
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.3 Στοιχεία επικοινωνιακής ζεύξης
Δέκτης
Η λειτουργία του δέκτη (receiver, RX) είναι να αντιστρέφει τη διαδικασία διαμόρφωσης που εκτέλεσε ο πομπός και έτσι να ανακτά το αρχικό σήμα-πληροφορία, καθώς και να αντισταθμίζει την υποβάθμιση του σήματος που τυχόν έχει προκαλέσει το κανάλι μετάδοσης.
Περιλαμβάνει:
ενίσχυση,
φιλτράρισμα,
αποδιαμόρφωση και
αποκωδικοποίηση
Είναι εν γένει πιο περίπλοκες από τις αντίστοιχες διαδικασίες που πραγματο-ποιούνται στον πομπό.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
Encode
Transmit
Pulse
modulate
Sample
Quantize
Demodulate/
Detect
Channel
Receive
Low-pass
filter
Decode
Pulse
waveforms
Bit stream
Format
Format
Digital info.
Textual
info.
Analog
info.
Textual
info.
Analog
info.
Digital info.
source
sink

## Slide 11
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.4 Αιτίες υποβάθμισης της ζεύξης
Παραμόρφωση (distortion)
Μεταβολές φάσης εξαρτώμενες από τη συχνότητα, οι οποίες δημιουργούν διαφορική καθυστέρηση ομάδας
Μεταβολές της απολαβής με τη συχνότητα, που προκαλούνται από το φιλτράρισμα που πραγματοποιεί το κανάλι
Μεταβολές της απολαβής με το χρόνο, όπως συμβαίνουν σε ένα κανάλι ραδιοσυχνοτήτων ή κανάλι υπερύθρων
Μετατοπίσεις συχνότητας ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη λόγω Μετατόπισης Doppler ή σφαλμάτων του τοπικού ταλαντωτή
Παρεμβολή (interference)
Δημιουργείται όταν το κανάλι "μολύνεται" από εξωτερικά σήματα.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 12
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.4 Αιτίες υποβάθμισης της ζεύξης
Θόρυβος (noise)
Χαρακτηρίζεται ως τυχαίος, και είναι απρόβλεπτα ηλεκτρικά σήματα από φυσικές πηγές, όπως είναι ο ατμοσφαιρικός θόρυβος, ο θερμικός θόρυβος, ο θόρυβος βολής κ.α.
Μοντελοποίηση Θορύβου
Προσθετικός Λευκός Γκαουσιανός Θόρυβος (Additive White Gaussian Noise, AWGN)
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 13
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.4 Αιτίες υποβάθμισης της ζεύξης
Θόρυβος (noise) Προσθετικός Λευκός Γκαουσιανός Θόρυβος (Additive White Gaussian Noise, AWGN)
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
[w/Hz]
Probability density function
Power spectral
density
Autocorrelation
function
Thermal noise is described by a zero-mean, Gaussian random process, n(t).
Its PSD is flat, hence, it is called white noise.  is the Standard Deviation and 2 is the Variance of the random process.

## Slide 14
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.5 Πρωτόκολλα εκπομπής
Μονόδρομη (Simplex)
Μια επικοινωνιακή σύνδεση είναι simplex (μονόδρομη), όταν ροή πληροφορίας μπορεί να γίνει μόνο σε μια κατεύθυνση.
π.χ.: ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές
Ημι-αμφίδρομη (Half Duplex)
Μια επικοινωνιακή σύνδεση είναι half duplex (ημι-αμφίδρομη) όταν επιτρέπεται η επικοινωνία προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα.
π.χ.: ράδιο-CB
Πλήρως αμφίδρομη (Full Duplex)
Μια επικοινωνιακή σύνδεση είναι full duplex (πλήρως αμφίδρομη) όταν επιτρέπεται η ταυτόχρονη επικοινωνία προς τις δύο κατευθύνσεις.
π.χ.: τηλέφωνο.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 15
1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
1.1.6 Μονοπολικές και διπολικές κυματομορφές
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 16
1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.2.1 Τεχνολογικοί περιορισμοί
Διαθεσιμότητα υλικού και λογισμικού (hardware and software)
π.χ.: GSM: επιλέχθηκε η μέθοδος διαμόρφωσης GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) αντί για την τεχνικά ανώτερη μέθοδο QPSK
π.χ.: DSP
Κατανάλωση ισχύος
Μέγεθος συσκευών
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 17
1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.2.2 Κρατικές προδιαγραφές και πρότυπα
Ανάγκη θέσπισης προτύπων, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους εξαρτημάτων και συσκευών.
ETSI (European Telecommunications Standards Institute), που ευθύνεται για την προτυποποίηση των νέων προτύπων ασύρματης επικοινωνίας στην Ευρώπη
ITU (International Telecommunications Union), που παρέχει προτυποποίηση για τις συσκευές ενσύρματης μετάδοσης, όπως τα modem τηλεφώνων και υπολογιστών και για συσκευές ασύρματης μετάδοσης
WARC (Παγκόσμιο Συνέδριο Διαχείρισης Ραδιοφωνίας): απονομή συχνοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο
1.2.3 Εμπορική πραγματικότητα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 18
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Οι επιδόσεις μιας ψηφιακής επικοινωνιακής ζεύξης περιορίζονται από δύο κεφαλαιώδεις παράγοντες:
το εύρος ζώνης και
το θόρυβο
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 19
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Τα μαθηματικά εργαλεία που απαιτούνται για τη μετάβαση από το πεδίο του χρόνου σε αυτό της συχνότητας είναι:
(α) Η αναπαράσταση με σειρές Fourier (για περιοδικά σήματα)
και
(β) Ο μετασχηματισμός Fourier (για εν γένει περιοδικά και απεριοδικά σήματα)
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 20
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
1.3.1 ΣΕΙΡΕΣ FOURIER
Οι σειρές Fourier μπορούν να αναπαραστήσουν κάθε σήμα που είναι περιοδικό στο πεδίο του χρόνου ως ένα άθροισμα αρμονικά (δηλαδή συχνοτικά) σχετιζόμενων ημιτονοειδών κυμάτων.
π.χ. Τετραγωνικός Παλμός = άπειρο άθροισμα ημιτονικών όρων
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 21
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
1.3.1 ΣΕΙΡΕΣ FOURIER
Αποτέλεσμα μείωσης εύρους ζώνης μετάδοσης από κανάλι, φίλτρο, ενισχυτή, κ.λ.π.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 22
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
1.3.1 ΣΕΙΡΕΣ FOURIER
1. Τριγωνομετρικό ανάπτυγμα:
2. Μιγαδικό εκθετικό ανάπτυγμα:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 23
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
1.3.1 ΣΕΙΡΕΣ FOURIER
Η αναπαράσταση ενός σήματος στο πεδίο της συχνότητας αναφέρεται ως το φάσμα (spectrum) του σήματος.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 24
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
1.3.2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Ο μετασχηματισμός Fourier χρησιμοποιείται ευρέως για τη μετατροπή οποιασδήποτε κυματομορφής από το πεδίο του χρόνου στην αντίστοιχή της στο πεδίο της συχνότητας, και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως γενίκευση του αναπτύγματος σε σειρά Fourier.
Ευθύς Μετασχηματισμός Fourier
Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 25
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
1.3.2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 26
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 27
(1)
(2)
(3)
(4)
όπου
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 28
(1)
(2)
(3)
(4)
όπου
Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του φάσματος σημάτων με χρήση των σειρών Fourier (με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα):
1. Καθορισμός του σήματος στο διάστημα 0 -> Τ
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 29
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
όπου
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
1. Καθορισμός του σήματος στο διάστημα 0 -> Τ
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 30
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
(a) Υπολογισμός του a0
Άρα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 31
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
(b) Υπολογισμός του an
Άρα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 32
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
(c) Υπολογισμός του b0
Άρα
Για
n άρτιος (2,4,6,8, ...) cos(πn)=1
n περιττός (1,3,5,7, ...) cos(πn)=-1
Άρα:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 33
(1)
όπου
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Παράδειγμα 1.1
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:

## Slide 34
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Άσκηση για το ΣΠΙΤΙ
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
Τ
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 35
Παράδειγμα 1.2
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος :
ΛΥΣΗ
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
όπου
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
1. Καθορισμός του σήματος στο διάστημα 0 -> Τ
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 36
Παράδειγμα 1.2
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
(a) Υπολογισμός του a0
Άρα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 37
Παράδειγμα 1.2
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
(b) Υπολογισμός του an
Άρα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 38
Παράδειγμα 1.2
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
Το σήμα x(t) στο διάστημα 0 -> Τ περιγράφεται από τη σχέση:
2. Υπολογισμός των συντελεστών a0,an,bn.
(c) Υπολογισμός του b0
Άρα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 39
Παράδειγμα 1.2
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Τριγωνομετρικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
(1)
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 40
Παράδειγμα 1.3
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Μιγαδικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
(1)
(2)
όπου
1. Καθορισμός του σήματος στο διάστημα –Τ/2 -> Τ/2
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 41
Παράδειγμα 1.3
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Μιγαδικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
(1)
(2)
(3)
όπου
Το σήμα x(t) στο διάστημα –Τ/2 -> Τ/2 περιγράφεται από τη σχέση:
1. Καθορισμός του σήματος στο διάστημα –Τ/2 -> Τ/2
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 42
Παράδειγμα 1.3
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Μιγαδικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
2. Υπολογισμός του συντελεστή cn
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 43
Παράδειγμα 1.3
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Μιγαδικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
Άρα:
Είναι:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 44
Παράδειγμα 1.3
Υπολογίστε τη σειρά Fourier με Μιγαδικό Ανάπτυγμα του παρακάτω σήματος:
ΛΥΣΗ
Άρα:
Για f=1/τ, 2/τ, ....
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 45
Επίδραση της θεμελιώδους περιόδου T μιας χρονικά εξελισσόμενης κυματομορφής στο φάσμα
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 46
Παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος ζώνης ενός σήματος
"Λειαίνοντας" τη μορφή των παλμών δεδομένων, έτσι ώστε να έχουν ομαλές ακμές, αναμένουμε να ελαττωθεί σημαντικά το υψηλό φασματικό περιεχόμενο της κυματομορφής.
Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για τη μορφοποίηση του σχήματος των παλμών είναι η διαβίβαση της παλμοσειράς σε ένα χαμηλοπερατό φίλτρο, το οποίο έχει απόκριση υψωμένου συνημίτονου (raised cosine).
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 47
Παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος ζώνης ενός σήματος
Μια κυματομορφή που έχει απότομες μεταβολές στο πεδίο του χρόνου θα έχει μεγαλύτερο συχνοτικό περιεχόμενο από κάποια άλλη που μεταβάλλεται ομαλά.
Αυτό συμβαίνει επειδή οι απότομες αλλαγές στην κυματομορφή μπορούν να δομηθούν μόνο από ένα μεγάλο αριθμό ασθενών υψίσυχνων ημιτονικών σημάτων στο ανάπτυγμα σε σειρά Fourier.
Επομένως, όταν το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι περιορισμένο, ευνοούνται οι τεχνικές διαμόρφωσης που δίνουν ομαλές μορφές παλμών ή ομαλές εναλλαγές φάσης μεταξύ διαφορετικών συμβολικών καταστάσεων.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

## Slide 48
Η βασική διαδικασία μίξης
Για να μετατοπίσουμε το φάσμα του σήματος εισόδου έτσι ώστε να εμπίπτει στην επιτρεπτή περιοχή διέλευσης του καναλιού πραγματοποιούμε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μίξη του σήματος εισόδου m(t) με ένα άλλο ημιτονικό ή συνημιτονικό σήμα c(t) υψηλότερης συχνότητας, που ονομάζεται φέρον (carrier) ή φέρουσα κυματομορφή.
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 49
Η βασική διαδικασία μίξης
Για να μετατοπίσουμε το φάσμα του σήματος εισόδου έτσι ώστε να εμπίπτει στην επιτρεπτή περιοχή διέλευσης του καναλιού πραγματοποιούμε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μίξη του σήματος εισόδου m(t) με ένα άλλο ημιτονικό ή συνημιτονικό σήμα c(t) υψηλότερης συχνότητας, που ονομάζεται φέρον (carrier) ή φέρουσα κυματομορφή.
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 50
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 51
BP
fc1
fc2
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 52
LP
fc=0.7MHz
Παράδειγμα 1: f0=1MHz, fc=7.5MHz
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 53
LP
fc=0.7MHz
Παράδειγμα 1: f0=1MHz, fc=7.5MHz
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 54
Παράδειγμα 1
ΑΡΑ:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 55
Παράδειγμα 1
ΑΡΑ:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 56
Παράδειγμα 2: f0=1MHz, fc=10MHz Τι τύπου φίλτρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να εκπεμφθεί μόνο η συχνότητα των 21MHz?
?
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 57
Παράδειγμα 2: f0=1MHz, fc=10MHz Τι τύπου φίλτρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να εκπεμφθεί μόνο η συχνότητα των 21MHz?
Άρα: BW=2MHz, fo=21MHz
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 58
ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
1. Μέση Ισχύς σήματος σε αντίσταση R:
2. Στιγμιαία Ισχύς σήματος σε αντίσταση R:
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 59
Άσκηση για το ΣΠΙΤΙ:
1. Τα παραδείγματα 1,2 για μονοπολικό παλμό, + Υπολογισμός στιγμιαίας ισχύος σε R=50Ω.
2. Το παράδειγμα 2 για μονοπολικό, διπολικό παλμό με BP φίλτρο, f0=10ΜΗz, BW=4MHz.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1
1.4 ΜΙΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

## Slide 60
Θεωρήστε σύστημα μετάδοσης που αποτελείται από ένα μίκτη και ένα φίλτρο στην έξοδο του μίκτη που προορίζεται για μετάδοση διπολικών δεδομένων συχνότητας 2MHz και πλάτους 2Volt. Στον μίκτη χρησιμοποιείται φέρον συχνότητας 900MHz και πλάτους 3Volt. Εάν το φίλτρο που χρησιμοποιείται στην έξοδο του μίκτη είναι ζωνοπερατό με κεντρική συχνότητα 918MHz και εύρος 6MHz, υπολογίστε την στιγμιαία εκπεμπόμενη ισχύ.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 61
Υπολογίστε το μετασχηματισμό Fourier, χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικό ανάπτυγμα, του παρακάτω σήματος του οποίου το πλάτος Α και η περίοδος Τ θεωρούνται γνωστά.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 62
Υπολογίστε το φάσμα του παρακάτω σήματος, του οποίου το πλάτος Α και η περίοδος Τ θεωρούνται γνωστά, χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικό ή μιγαδικό ανάπτυγμα.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1

## Slide 63
04/09/20** ΘΕΜΑ 1
Εάν υποτεθεί ότι κάθε ASCII χαρακτήρας μεταδίδεται εντός μιας περιόδου Τ με την πρόσθεση δυο λογικών μηδέν πριν κάθε ASCII χαρακτήρα, υπολογίστε το φάσμα του πρώτου λατινικού γράμματος του επίθετου σας, του οποίου το πλάτος Α θεωρείται γνωστό, χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικό ανάπτυγμα.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Κεφάλαιο 1