## Slide 1: Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
Βέλτιστος Δέκτης

## Slide 2: Σύνδεση με τα Προηγούμενα
Επειδή το πραγματικό κανάλι είναι αναλογικό,
  κατά τη διαβίβαση ψηφιακής πληροφορίας,
  αντιστοιχίζουμε τα σύμβολα σε αναλογικές κυματομορφές
Τα bits της δυαδικής πληροφορίας ομαδοποιούνται σε σύμβολα των k=log2M bits
Απαιτούνται Μ κυματομορφές που βρίσκονται σε έναν Ν-D χώρο (N=1, 2, … )
Είδαμε κάποιες βασικές επιλογές ως προς τις κυματομορφές
Αντίποδες: ASK, PSK, QAM, Ορθογώνιες:FSK
Διαστάσεις: 1-D, 2-D, 2-D N-D
Θα δούμε στη συνέχεια το πώς ο δέκτης διαχειρίζεται τις κυματομορφές του λαμβανόμενου σήματος προκειμένου να εξάγει την αρχική ψηφιακή πληροφορία

## Slide 3: Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια μετάδοσης ενός συμβόλου, ο πομπός στέλνει την κυματομορφή sm(t) , m = 1, …, M
Το κανάλι AWGN εισάγει θόρυβο n(t)
  με φασματική πυκνότητα ισχύος Sn(f)=N0/2 [W/Hz]
Ο δέκτης λαμβάνει
Παρατηρώντας το r(t) καλείται να πάρει μια απόφαση για το ποιο από τα σύμβολα {sm} στάλθηκε
Ζητούμενο: ποιος είναι ο βέλτιστος δέκτης;

## Slide 4: Βασικά Τμήματα Βέλτιστου Δέκτη
Μπορεί να είναι είτε
Αποδιαμορφωτής Συσχέτισης
είτε Αποδιαμορφωτής Προσαρμοσμένων Φίλτρων
ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΡΑΤΗΣ
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σφάλματος απόφασης
Αποφασίζει ποια από τις Μ κυματομορφές μεταδόθηκε βασισμένος στην παρατήρηση του διανύσματος r

## Slide 5: Αποδιαμορφωτής Συσχέτισης
Λειτουργία:
  είσοδος: η λαμβανόμενη αναλογική κυματομορφή r(t)
  έξοδος: ένα Ν-διάστατο διάνυσμα
Το λαμβανόμενο σήμα
προβάλλεται στις διαστάσεις του χώρου κυματομορφών
Πώς υπολογίζονται οι προβολές;
  ολοκλήρωση του λαμβανόμενου σήματος με την αντίστοιχη συνάρτηση βάσης
  Ν ολοκληρώσεις (συσχετίσεις) 

## Slide 6: Αποδιαμορφωτής Συσχέτισης

## Slide 7: Αποτέλεσμα Συσχετιστών
Σε κάθε συσχετιστή, k=1,...,Ν,
όπου smk είναι η προβολή του σήματος
και nk είναι η προβολή του θορύβου στην k-οστή συνιστώσα του χώρου

## Slide 8: Διανυσματική Αναπαράσταση
Τα αποτελέσματα των συσχετιστών μπορούν να γραφούν σε μορφή διανύσματος ως
Τα στοιχεία του sm εξαρτώνται από το ποιο σήμα μεταδόθηκε
Τα στοιχεία του n είναι τυχαίες μεταβλητές
Τι είναι τα στοιχεία του r; τυχαίες μεταβλητές

## Slide 9: Επάρκεια των Προβολών
προβάλλοντας το λαμβανόμενο σήμα στις Ν συναρτήσεις βάσης δε χάνουμε ενέργεια της κυματομορφής sm(t) του συμβόλου
Ο θόρυβος n(t), στη γενική περίπτωση, δεν είναι περιορισμένος στις Ν συγκεκριμένες συνιστώσες (όπως, εκ κατασκευής, είναι το χρήσιμο σήμα)
  αγνοώντας τυχόν προβολές του θορύβου σε άλλες συνιστώσες, πέρα των Ν, δε χάνουμε χρήσιμη πληροφορία και επιπλέον μειώνεται η ισχύς του θορύβου
  Ο θόρυβος (συνολικά αλλά και ο εκτός του Ν-διάστατου χώρου) είναι ανεξάρτητος από το χρήσιμο σήμα sm(t)
Τελικό Συμπέρασμα:
Με τη διαδικασία των προβολών του r(t) στις Ν συναρτήσεις βάσεις δε χάνουμε χρήσιμη πληροφορία. Οι έξοδοι των συσχετιστών είναι επαρκείς στατιστικές (sufficient statistics) για τη λήψη απόφασης.

## Slide 10: Ανάλυση Διανύσματος r=sm+n
To sm , για δεδομένο m, είναι ντετερμινιστικό (αιτιοκρατικό)
Τα στοιχεία του n
είναι Gaussian τυχαίες μεταβλητές (γιατί;)
Μέση τιμή συνιστωσών θορύβου
Συνδιασπορά (Συμμεταβολή, Covariance)

## Slide 11: Ανάλυση Διανύσματος r=sm+n
Συνιστώσες Θορύβου στο διάνυσμα r
  ασυσχέτιστες τ.μ. Gaussian, άρα και ανεξάρτητες
  μηδενικής μέσης τιμής και ίδιας διασποράς σn2=N0 /2
  η από κοινού pdf είναι:
  όπου
Συνιστώσες Διανύσματος r
  Λόγω των συνιστωσών του θορύβου, είναι:
  Gaussian τυχαίες μεταβλητές και ανεξάρτητες
  μέσης τιμής smk η κάθε μία, και ίσης διασποράς σn2=N0/2

## Slide 12: Υπό Συνθήκη PDF
  Λόγω ανεξαρτησίας των στοιχείων του r μεταξύ τους, η από κοινού υπό συνθήκη pdf να ληφθεί r δεδομένου ότι στάλθηκε sm είναι
  όπου
Τελικά η από κοινού pdf για κάθε m είναι
Καλείται και συνάρτηση πιθανοφάνειας (likelihood) του sm

## Slide 13: Βασικά Τμήματα Βέλτιστου Δέκτη
Μπορεί να είναι είτε
Αποδιαμορφωτής Συσχέτισης
είτε Αποδιαμορφωτής Προσαρμοσμένων Φίλτρων
ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΡΑΤΗΣ
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σφάλματος απόφασης
Αποφασίζει ποια από τις Μ κυματομορφές μεταδόθηκε βασισμένος στην παρατήρηση του διανύσματος r

## Slide 14: Βέλτιστος Φωρατής
Λειτουργία:
  είσοδος: το Ν-διάστατο διάνυσμα των προβολών
  έξοδος: η απόφαση για το σύμβολο που στάλθηκε
Ερώτηση: δεδομένου του διανύσματος r, ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να αποφασίσει ο φωρατής ποιο σύμβολο στάλθηκε;
Υπόθεση: το σύστημα δεν έχει μνήμη μεταξύ διαδοχικών περιόδων συμβόλου Τ
Απάντηση: δοθείσης της παρατήρησης r, θέλουμε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα σωστής απόφασης

## Slide 15: Γεωμετρική Ερμηνεία του r
Το διάνυσμα των προβολών εκφράζεται ως
Λόγω των ιδιοτήτων του θορύβου και με βάση την ανάλυση που έγινε
  το διάνυσμα r μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα (υπερ-)σφαιρικό νέφος γύρω από το διάνυσμα sm
  η πυκνότητα του νέφους είναι υψηλότερη στο κέντρο και αποσβενόμενη προς τα έξω
  τα σημεία που είναι πιο κοντά στο sm είναι πιθανότερα να εμφανιστούν
  όσο μικρότερη είναι η διασπορά του θορύβου, N0/2, τόσο πιο συμπαγής είναι η σφαίρα
  όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά, τόσο πιο απλωμένο είναι το νέφος

## Slide 16: Maximum A-Posteriori Probability
Ο βέλτιστος κανόνας απόφασης είναι να επιλέξουμε το σύμβολο sm με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να οφείλεται σε αυτό η παρατήρηση r, δηλαδή,
  υπολογίζουμε την εκ των υστέρων (a-posteriori) πιθανότητα να στάλθηκε κάθε ένα από τα σύμβολα sm δεδομένου ότι έχουμε λάβει το r
  και επιλέγουμε εκείνο που μεγιστοποιεί αυτήν την πιθανότητα, δηλαδή το κριτήριο μας είναι:
Το κριτήριο αυτό λέγεται
  κριτήριο Μέγιστης εκ των Υστέρων Πιθανότητας
  (Maximum Α-posteriori Probability - MAP)

## Slide 17: Κριτήριο MAP
Το κριτήριο MAP
  μεγιστοποιεί την πιθανότητα σωστής απόφασης
  άρα, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σφάλματος
Αν ο δέκτης δεν είχε καν την παρατήρηση r
  τότε θα διάλεγε ένα σύμβολο με βάση τις εκ των προτέρων πιθανότητες εμφάνισης P(sm)
  δηλαδή απλά θα διάλεγε το πιθανότερο σύμβολο
Δεδομένου όμως ότι ο δέκτης έχει την παρατήρηση r
  - τότε θα επιλέξει το σύμβολο sm που μεγιστοποιεί την P(sm/r)

## Slide 18: Απλοποίηση (MAP  ML ) (1/2)
Κανόνας Bayes
f(r|sm): η πιθανότητα να λάβω r, αν στάλθηκε το sm
(πιθανοφάνεια του sm δοθέντος του r)
P(sm): η a-priori πιθανότητα εμφάνισης του συμβόλου
f(r): η πιθανότητα να λάβω το συγκεκριμένο διάνυσμα
  (είναι ανεξάρτητη του συμβόλου)

## Slide 19: Απλοποίηση (MAP  ML) (2/2)
Απλοποίηση:
  αν τα σύμβολα είναι ισοπίθανα,
  τότε P(sm)=1/M
  δηλαδή το P(sm) γίνεται σταθερά ανεξάρτητη του συμβόλου
Η μεγιστοποίηση του P(sm| r) αντιστοιχεί σε μεγιστοποίηση του f(r|sm)
Συμπέρασμα:
Υποθέτοντας ισοπίθανα σύμβολα, το κριτήριο MAP απλοποιείται στο κριτήριο μεγιστοποίησης της συνάρτησης πιθανοφάνειας

## Slide 20: Κριτήριο ML
Το κριτήριο αυτό καλείται
  κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας
  (maximum likelihood - ML)
Παρατήρηση:
Aντί να μεγιστοποιήσουμε την pdf f(r|sm), μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε οποιοδήποτε μονότονη συνάρτησή της
  συνήθως χρησιμοποιείται η ln(f(r|sm)) (που είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση)

## Slide 21: Κριτήριο ML (2)
Υπενθύμιση: η συνάρτηση πιθανοφάνειας υπολογίστηκε ως
Το κριτήριο ML εκφράζεται πλέον ως
Συμπέρασμα:
“Tο βέλτιστο σύμβολο είναι αυτό που έχει την ελάχιστη Ευκλείδια απόσταση από το διάνυσμα του λαμβανόμενου σήματος”

## Slide 22: Παράδειγμα
Ν=3
Μ=4
στάλθηκε το s1

## Slide 23: Φώραση Ελάχιστης Απόστασης
Ο φωρατής καλείται να υπολογίσει τις μετρικές απόστασης
  ανάμεσα σε όλα τα σύμβολα και το ληφθέν διάνυσμα
  και να επιλέξει το σύμβολο με τη μικρότερη απόσταση
Εναλλακτικά,

## Slide 24: Φώραση Μέγιστης Συσχέτισης
Ορίζεται η ποσότητα
  πρώτος όρος: είναι η συσχέτιση μεταξύ του συμβόλου και του λαμβανόμενου σήματος
  δεύτερος όρος: σταθμίζει την ενέργεια κάθε συμβόλου
Αν τα σύμβολα είναι ίσης ενέργειας (π.χ. PSK)
  ο δεύτερος όρος μπορεί να αγνοηθεί
Η ποσότητα ονομάζεται μετρική συσχέτισης
Συμπέρασμα:
ο βέλτιστος φωρατής ML επιλέγει το σύμβολο
  με τη μικρότερη μετρική απόστασης
  (ή ισοδύναμα) με τη μεγαλύτερη μετρική συσχέτισης