## Slide 1
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εάν υποτεθεί ότι κάθε ASCII χαρακτήρας μεταδίδεται εντός μιας περιόδου Τ με την πρόσθεση δυο λογικών μηδέν πριν κάθε ASCII χαρακτήρα, υπολογίστε το φάσμα του πρώτου λατινικού γράμματος του επίθετου σας, του οποίου το πλάτος Α θεωρείται γνωστό, χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικό ανάπτυγμα.

## Slide 2
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μία μικροκυματική επικοινωνιακή ζεύξη οπτικής επαφής, χρησιμοποιεί διαμόρφωση 256QAM επιπέδων για να μεταφέρει 32 Mbps. Το εύρος ζώνης που καταλαμβάνει το σήμα είναι 7 MHz.
α) Ποια είναι η τιμή του των χρησιμοποιούμενων φίλτρων ρίζας υψωμένου συνημιτόνου;
β) Εάν ο λόγος σήματος προς θόρυβο στη ζεύξη είναι 40 dB, ποια είναι η θεωρητική μέγιστη χωρητικότητα του καναλιού στο εύρος ζώνης των 7 MHz;

## Slide 3
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Μία ζεύξη δεδομένων που χρησιμοποιεί διαμόρφωση 64-QAM λειτουργεί με ρυθμό 256 kbps. Ποιος είναι ο ρυθμός εκπομπής συμβόλων στο κανάλι και ποιο είναι το καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί στον πομπό και το δέκτη φίλτρα ρίζας υψωμένου συνημιτόνου, που έχουν ;

## Slide 4
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ένας πελάτης ζητεί μία μικροκυματική ραδιοζεύξη για να παρέχει ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας 2Mbps σε ένα εύρος 400 kHz. Ο ελάχιστος λόγος σήματος προς θόρυβο στο κανάλι είναι 30dB. Μπορεί το κανάλι να υποστηρίζει την απαιτούμενη χωρητικότητα, και εάν συμβαίνει αυτό, πόσες καταστάσεις συμβόλων θα απαιτούνται;

## Slide 5
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εάν ένα modem 64 καταστάσεων συμβόλων σχεδιάζεται για να μεταφέρει δεδομένα με ρυθμό 2.048 Kbps, ποιο πρέπει να είναι το ελάχιστο εύρος ζώνης του καλωδίου σύνδεσης, εφόσον η μετάδοση γίνεται σε βασική ζώνη;

## Slide 6
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Για τη μετάδοση μονοπολικού τετραγωνικού παλμού συχνότητας 2 MHz και πλάτους 2 Volt χρησιμοποιείται πομπός B-ASK του οποίου ο τοπικός ταλαντωτής έχει συχνότητα 0.9 GHz και πλάτος 4 Volt. Στην έξοδο του πομπού χρησιμοποιείται ζωνοπερατό φίλτρο για τον περιορισμό του εκπεμπόμενου σήματος έτσι ώστε το εύρος ζώνης μετάδοσης να είναι 100ΜΗz. Εάν αντί του πομπού αυτού χρησιμοποιηθεί πομπός B-ASK που βασίζεται στη μέθοδο φιλτραρίσματος βασικής ζώνης, υπολογίστε την συχνότητα αποκοπής του χαμηλοπερατού φίλτρου για να επιτευχθεί η εκπομπή ίσου αριθμού αρμονικών συχνοτήτων.

## Slide 7
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Θεωρήστε τις διαμορφώσεις B-ASK, B-FSK και B-PSK. Ποια-ες από τις 3 παρουσιάζει τη βέλτιστη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του φάσματος. Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

## Slide 8
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Θεωρήστε διαμορφωτή QPSK του οποίου ο τοπικός ταλαντωτής που χρησιμοποιείται στη
βαθμίδα διαμόρφωσης παράγει συνημιτονικό σήμα με αρχική διαφορά φάσης 3π/4.
(α) Πόσα bit πληροφορίας μπορούμε να μεταδώσουμε με την διαμόρφωση αυτή;
(β) Σχεδιάστε το διάγραμμα αστερισμού του παραγόμενου διαμορφωμένου σήματος με την
προϋπόθεση ότι με αρχική διαφορά φάσης π/4 στον τοπικό ταλαντωτή το διάγραμμα αστερισμού είναι όπως στο παρακάτω σχήμα.
(γ) Δώστε τις αναλυτικές εκφράσεις των σημάτων .
(δ) Εάν η συχνότητα του σήματος του τοπικού ταλαντωτή διπλασιαστεί σχεδιάστε το αντίστοιχο διάγραμμα αστερισμού.

## Slide 9
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ποιο είναι το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για να υποστηριχθεί μία ακολουθία δεδομένων ρυθμού 256 kbps χρησιμοποιώντας:
(α) Διπολική σηματοδοσία βασικής ζώνης 4 επιπέδων,
(β) Μονοπολική σηματοδοσία βασικής ζώνης 4 επιπέδων,
(γ) BPSK,
(δ) QPSK,
(ε) 64-QAM;

## Slide 10
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Θεωρήστε διαμορφωτή BASK του οποίου ο τοπικός ταλαντωτής παράγει συνημιτονικό σήμα πλάτους , συχνότητας και μηδενικής διαφοράς φάσης. Ο διαμορφωτής BASK δέχεται στην είσοδό του τα δεδομένα του παρακάτω σχήματος.
Υπολογίστε το φάσμα του σήματος στην έξοδο του διαμορφωτή.

## Slide 11
Ύλη
Κεφάλαια 1,2,3,5,6, “Ψηφιακές Επικοινωνίες”, Bateman, Εκδόσεις Τζιόλα
Διαφάνειες μαθήματος